г. Санкт-Петербург

Контроллер «Tаймер-04 обеспечивает  точные расчеты с играющими  по продолжительности игры и установленным тарифам, имеет встроенный контроллер светильников на 4 бильярдных стола, при этом к таймеру дополнительно могут   подключаться до четырех контроллеров ламп «Фотон-8», что позволяет обслуживать до 32 столов одновременно,  имеет  4 обычных и 4 праздничных тарифа  с  возможностью программирования  величины тарифов для каждого стола и  их времени действия,   обеспечивает расчет с играющими до и после игры, выполняет контрольные функции за работой системы и обслуживающим персоналом, что позволяет повысить доходность бильярдных залов.

«Tаймер-04» снабжен  электронной  защитой  от  несанкционированного доступа в систему, а также обеспечивает  разграничение  полномочий  по уровню доступа к функциям таймера – «Xозяин» - «Aдминистратор» - «Маркер» с использованием  электронных ключей «Touch-Memory» фирмы  Dallas.

Комплектность:

-       Контроллер «Tаймер-04»

- Электронные ключи «Touch-Memory»

- Техническое описание с инструкцией по эксплуатации.

Дополнительно система может комплектоваться:

- контроллерами ламп «Фотон -8»   - мах 4 шт  (1 контроллер на 8 светильников)

- цифровой светодиодной  панелью.

Контрольные  функции:

- вычисление первой контрольной суммы  по всем играм для каждого стола и второй контрольной суммы по всем играм и столам  в пределах определенного времени, например смены. Первая контрольная сумма определяет выручку  отдельно по каждому столу, а вторая контрольная сумма   используется  для определения суммарной выручки (кассы) по всем столам  в конце смены. Первая и вторая контрольные суммы   могут  просматриваться в режиме игры с помощью ключа «Маркер», а обнуляться могут  либо ключом «Aдминистратор», либо ключом «Хозяин» в режиме программирования.

- вычисление третьей  контрольной суммы  по всем играм и столам в бильярдном зале. Эта сумма  используется владельцами  бильярдных залов для  контроля  за общей выручкой. Третья контрольная сумма может просматриваться и обнуляться  в  режиме программирования только с использованием ключа «Хозяин».

- Ведение полного протокола  как  игровых, так  и спец. событий  при работе с системой в энергонезависимой памяти.

К игровым событиям относятся:

- номер стола, дата и время начала  игры;

- номер стола, дата и время конца игры ;

К специальным событиям относятся:

-        дата и время обнуления кассы и ее величина при передаче смен;

- дата и время перехода  в режим программирования;

- дата и время обнуления  памяти событий;

- дата и время вскрытия корпуса  центрального контроллера;

- дата и время подачи  питания  на центральный контроллер;

- дата и время отключения  питания  от центрального контроллера.

- Дата и время включения и выключения праздничных тарифов

При необходимости   владелец бильярдного зала  используя ключ  «Хозяин» может  просмотреть на индикаторе центрального контроллера полный протокол работы вычислительной системы в бильярдном зале  с сортировкой событий по датам и столам, а также по группе спец событий.

1. Контроллер «Таймер-04»

Общий вид  контроллера  «Таймер-04»:

В верхней части лицевой панели таймера располагается 4-х строчный жидко-кристаллический индикатор, в центре – клавиатура, снизу– считыватель электронных ключей «Touch-Memory». Система комплектуется тремя ключами: «Хозяин»- красный ключ, «Aдминистратор»-зеленый ключ и «Maркер»-серый ключ с различными функциональными возможностями.

Электронный ключ «Маркер» предназначен для маркера – самый низкий уровень доступа. Маркеру позволяется только включать и выключать игры, кроме того, он может посмотреть текущую кассу,  выручку по столам и посмотреть текущую стоимость игры на выбранном столе без ее выключения.  Клавиатура будет воспринимать коды нажатых клавиш и  можно инициировать  игру или ее выключить, только при поднесении электронного ключа «Маркер» или «Администратор». (Разблокировка клавиатуры индицируется зеленым светом светодиода клавиатуры). Таким образом полностью исключается возможность работы с системой посторонними лицами, поскольку каждый ключ «Touch-Memoкy» имеет  уникальный номер, который при изготовлении не повторяется, благодаря чему обеспечивается невозможность несанкционированного входа в систему.

Электронный ключ  «Aдминистратор» предназначен для администратора смены  и дополнительно имеет функцию обнуления текущей кассы, что необходимо при передаче смен и может включить и выключить праздничные тарифы. Следует помнить: Отключить праздничные тарифы можно только тогда, когда игры не включены!

Электронный ключ «Хозяин» - уровень доступа к функциям программирования и к контрольным функциям. При поднесении красного ключа  клавиатура разблокируется и обеспечивается  санкционированный вход в режим программирования таймера.

Владелец бильярдного зала должен хранить свой ключ в недоступном для персонала месте и доверять его только проверенным сотрудникам!

На передней  стенке корпуса  таймера  имеется 2 светодиода питания. В нормальном режиме горят оба светодиода. При пропадании сетевого напряжения питания   зеленый светодиод гаснет  и горит только красный - таймер работает на аккумуляторе. Повторимся еще  раз: время работы на аккумуляторе –1 ч. После чего таймер автоматически отключается от аккумулятора – красный светодиод гаснет, пропадает информация на дисплее таймера.   При восстановлении сетевого напряжения таймер инициализируется и игры могут быть продолжены.

Вид на «Таймер-04» с задней стороны со снятой крышкой:

На задней части корпуса  имеется шнур питания таймера, 4 входа для подключения светильников и  вход RS-485 для  кабеля управления блоками “Фотон-8”. К таймеру можно подключить до 4 контроллеров ламп «Фотон-8», что позволяет одновременно обслуживать до 32 бильярдных столов. Для удобства монтажа задняя крышка таймера съемная и крепится 4 винтами М 2.5, обеспечивая, тем самым, простой доступ к клеммам подключения светильников и к клеммам сигнального интерфейса RS-485 для подключения дополнительных контроллеров ламп «Фотон-8». А для удобства доступа к электронным компонентам печатной платы, верхняя крышка сделана откидывающейся и крепится к корпусу на двух винтах М 2.5.

Для предотвращения несанкционированного доступа к электронным элементам, в таймере предусмотрена электронная пломба.  При  вскрытии  корпуса таймера в энергонезависимую память записывается дата и время этого события, которое затем может быть просмотрено на дисплее.

В   контроллере «Таймер-04»  имеется встроенный  источник бесперебойного питания с аккумулятором,  который  обеспечивает работу контроллера в течение 1 часа при  аварийном отключении сетевого напряжения. Это время отводится для обеспечения расчета с игроками. Если сетевое напряжение на таймер не будет подано в пределах одного часа,  то с целью сохранения аккумуляторов от глубокого разряда и выхода их из строя, они автоматически отключаются, при этом таймер поддерживает  работу только системных часов. Для хранения тарифов, времени их действия и других параметров, которые задаются при программировании, в таймере используется энергонезависимая память, поэтому при отключении питания все параметры сохраняются, а при подаче сетевого напряжения таймер сразу готов к работе.

  - Режим программирования.

Режим программирования предназначен:

- для первоначальной установки  или корректировки в процессе эксплуатации текущего времени,

- для задания 4 обычных и  4 праздничных  тарифов раздельно для каждого стола и их времени действия,

- для просмотра контрольных сумм и памяти событий,

- для обнуления кассы,

- для  обнуления памяти событий,

- Для записи в систему новых ключей «Маркер», «Администратор» и удаления из системы старых или потерянных ключей.

Для входа в режим программирования необходимо коснуться ключом  «Хозяин» считывателя,  при этом на индикаторе в верхней строчке отобразится слово «Программирование», на следующей -  серийный номер изделия, далее – ресурс энергонезависимой памяти таймера, а на нижней строчке – значение третьей контрольной суммы, например:

Ресурс энергонезависимой памяти (1000000 циклов записи) задается условным числом от 8 до 1. Число 8 означает максимальный ресурс, при котором время работы таймера будет не менее  15 лет.

В третьей контрольной сумме аккумулируются  стоимости всех игр по всем столам за период от времени ее обнуления до настоящего просмотра. Максимальное значение третьей контрольной суммы 99999999, далее она автоматически обнуляется и начинается новый счет. Для обнуления этой суммы необходимо нажать <0>, на 3 строчке появляется подтверждающая надпись Вы уверены? 0/D. Если уверены, то нажмите <0>, если нет, то нажмите <D>. Разность значений третьей контрольной суммы за некоторый период времени может служить  для контроля за выручкой и, соответственно, для контроля за работой обслуживающего персонала (администратора).

Просмотр и  установка параметров в таймере осуществляется в пошаговом  режиме.

1 шаг:  Режим  просмотра  и обнуления  кассы

- нажать функциональную клавишу  «D», при этом на  индикаторе, например, отобразится следующее сообщение:

Это означает, что на первом  столе  выручка 350 руб (первая контрольная сумма),  а стоимость всех игр по всем столам на данный момент времени - КАССА равна 1573 руб. (вторая контрольная сумма).

- Для того, чтобы  просмотреть стоимость проведенных игр на других столах используются

клавиши  «А» для увеличения номера стола на единицу, «В» - для уменьшения номера стола на единицу, соответственно на экране индикатора будут отображаться  номер стола и выручка на нем и содержимое  кассы.

- Для  обнуления кассы  необходимо нажать клавишу  «0», при этом на индикаторе  отобразится подтверждающая надпись, например:

Если Вы уверены, то необходимо еще раз нажать клавишу «0»,  при этом на индикаторе отобразятся обнуленные значения первой контрольной суммы  и кассы, например:

Если же вы  ошибочно первый раз нажали клавишу  «0», то второй раз необходимо нажать клавишу «D», при этом на индикаторе отобразятся первая  контрольные сумма  для данного стола и касса в неизмененном виде.

Прим. Кассу можно обнулять не входя в режим программирования, используя ключ «Администратор» при передаче смен (см. ниже)

2 шаг: Режим установки тарифов. (Игры должны быть выключены)

Для перехода в этот режим необходимо:

-         нажать клавишу «D», при этом на индикаторе  появится следующая надпись:

Тарифы отображаются буквами А,В,С и D.

Мерцающий маркер установится  на позицию первого тарифа. Для изменения величины

тарифа наберите на клавиатуре нужное число и нажмите клавишу «*» (ввод),  при этом введенное число останется в позиции первого тарифа, а маркер перейдет на позицию второго тарифа. Если изменять тариф не требуется, то просто нажмите клавишу «*» и маркер перейдет на  позицию      второго тарифа. Аналогично установите  второй ,  третий и четвертый тарифы для данного номера  стола. Максимально возможная  величина тарифа равна 9983.

Большая цифра не воспринимается и  на позиции соответствующего тарифа  будет отображаться

- Если Вы неправильно набрали  цифры, то необходимо нажать клавишу  «#» - отказ и вновь

набрать нужное число на клавиатуре.  Последовательное нажатие клавиши  «*» (ввод)  приводит  к  переходу маркера из одной позиции к другой «по кругу».

Для корректировки тарифов на других столах сначала с помощью клавиш «А» (увеличение номера стола на  единицу), «В» (уменьшение номера стола на единицу)   устанавливается  требуемый номер стола, а затем для него аналогично устанавливаются величины тарифов.

Если тарифы для последующих столов одинаковы, то можно воспользоваться клавишей <С>.

Нажатие клавиши <С> будет  увеличивать номер стола и автоматически присваивать ему тарифы предыдущего стола.

3 шаг:  Режим установки времени действия будничных тарифов. (Игры должны быть выключены)

Для  перехода в этот режим необходимо:

- нажать клавишу  «D», при этом на индикаторе отобразится, например следующая информация:

Это  означает, что для первого стола время действия первого тарифа (А) с 10 до 15 часов , время действия второго тарифа (В) с 15 до 20 часов, время действия третьего тарифа (С) с 20  до 22 часов и

время действия четвертого тарифа (D) - с 22 до 10 часов утра. Мерцающий маркер установится на позицию первого интервала.  Для  установки начала  времени действия тарифа необходимо  набрать на клавиатуре нужное число  и нажать клавишу  «*» (ввод), при этом мерцающий маркер переместится на позицию начала интервала для метки «В».  Ввести  значение начала интервала времени действия для тарифа «В», при этом автоматом устанавливается время окончания для тарифа «А». Аналогично устанавливаются остальные интервалы времени действия тарифов. Если необходимо выборочно скорректировать какую-нибудь метку времени, то  необходимо мерцающий маркер с  помощью клавиши  «*» (ввод)  установить на  соответствующую строчку, ввести начало времени действия выбранного тарифа и нажать клавишу «*». Если Вы неправильно набрали  цифры, то необходимо нажать клавишу  «#» - отказ и вновь набрать нужное число на клавиатуре.  Последовательное нажатие клавиши  «*» (ввод)  приводит  к  переходу маркера из одной позиции к другой «по кругу».

Следует иметь в виду, что начало времени действия следующего тарифа должно быть больше предыдущего.  Программа отслеживает неправильный набор интервалов.

Для корректировки интервалов времени действия тарифов для других столов сначала с помощью клавиш «А» (увеличение номера стола на  единицу), «В» (уменьшение номера стола на единицу)   устанавливается  требуемый номер стола, а затем для него аналогично устанавливаются нужные значения интервалов.

Если интервалы времени для последующих столов одинаковы, то можно воспользоваться клавишей <С>. Нажатие клавиши <С> будет  увеличивать номер стола и автоматически присваивать ему метки времени предыдущего стола.

4 шаг: Режим установки  праздничных тарифов.

Для  входа в этот режим необходимо  еще раз нажать клавишу  «D», при этом на индикаторе  отобразится:

Установка праздничных тарифов осуществляется аналогично  будничным тарифам, см. шаг 2.

5 шаг: Режим установки времени действия праздничных тарифов. (Игры должны быть выключены)

Для  перехода в этот режим необходимо:

- нажать клавишу  «D», при этом на индикаторе отобразится, например следующая информация:

Задание интервалов времени действия праздничных  тарифов осуществляется аналогично, см. шаг 3.

6 шаг:  Режим установки текущего времени и текущей  даты. (Игры должны быть выключены)

Для  входа в этот режим необходимо  еще раз нажать клавишу  «D», при этом на индикаторе  отобразится следующая информация, например:

Мерцающий маркер устанавливается на позицию часов. Для корректировки  часов необходимо набрать нужное число и нажать клавишу «*» (ввод).  Если число  больше 23, то на индикаторе в верхней строчке выведется предупреждающая надпись «НЕВЕРН. ЧИСЛО» и время останется прежним.

При правильном наборе часов мерцающий маркер установится на позицию минут, после чего можно откорректировать минуты, введя нужное число и нажав клавишу «*» (ввод). Если число больше 59, то на индикаторе  отобразится предупреждающая надпись и минуты не изменятся. При правильном наборе маркер установится на позицию числа текущей даты.

Для ввода даты необходимо набрать  нужное число и нажать клавишу «*» (ввод). Если вводится число больше 31, то на дисплей выводится предупреждающая надпись. При правильном наборе маркер перейдет на позицию «День недели». Для изменения дня недели используются функциональные клавиши «А» или «В». После установки нужного дня недели необходимо нажать клавишу «*» (ввод), при этом маркер устанавливается на позицию месяца для корректировки.   Если вводится число больше 12, то выводится предупреждающая надпись. Затем маркер устанавливается на  две последних цифры позиции  года и можно скорректировать год, который может быть в диапазоне от 2000 до 2030 года.  Таким образом последовательно нажимая клавишу  «*» (ввод),  можно  выборочно установить мерцающий маркер на нужную позицию и ее скорректировать.

Имеется возможность корректировки хода часов.   Число у надписи «Коррекция хода» может быть со знаком + или -, которое означает, на сколько секунд в сутки будут корректироваться системные часы в таймере. Если системные часы в таймере за сутки отстают, например на 10 сек, то необходимо установить <корр.хода> +10. Установка нужного значения осуществляется клавишами <А> - увеличение числа секунд или <В> - уменьшение числа секунд. Числа могут меняться в диапазоне от -30 до +30. Коррекция часов буде выполняться в 8 часов утра. То есть в системные часы таймера ежесуточно будут добавляться 10 секунд. Если часы спешат, то необходимо установить коррекцию с минусом. Далее необходимо все установки времени записать.

Для  записи установленного времени необходимо нажать клавишу «С», например:

Если время корректировалось, но вместо «С» была нажата клавиша «D», то выводится предупреждающая надпись «ЗАПИСАТЬ? C».  Для записи  необходимо нажать клавишу «С». Если вместо «С» нажать  клавишу «D», то новое время не запишется  и отобразится следующий режим.

7 шаг: Режим просмотра памяти событий.

Максимальный  объем памяти событий - 10 тыс.,  после чего  память автоматически обнуляется.  Когда число событий в памяти превысит 8 тыс., то на дисплей в режиме игры выводится спец. символ (!) слева у счетчика событий для напоминания, что память событий близка к заполнению и  хозяину  следует ее просмотреть (если  возникла такая потребность)  и принудительно обнулить.

Ведение полного протокола  событий  позволяет  владельцу бильярдного зала  разрешать любые конфликтные ситуации, связанные с  эксплуатацией бильярдных столов.

Для  перехода в режим просмотра событий необходимо нажать клавишу «D», при  этом на дисплее отобразится название режима:

С помощью клавиш  «А» (увеличение номера стола на единицу) и «В» (уменьшение номера стола на единицу можно  задать режим просмотра событий, связанных с  определенным номером стола.  А изменяя дату, можно отсортировать события  начиная с даты, введенной на дисплее. Изменение даты производится аналогичным образом. Мерцающий маркер первоначально устанавливается на число текущей даты.  Для  ввода нужного числа необходимо набрать его на клавиатуре и нажать клавишу «*» (ввод), если число находится в допустимом диапазоне, то маркер установится в позицию месяца, набирается нужный месяц  и нажимается  клавиша «*» (ввод). Если вводимое число находится в допустимом диапазоне, то маркер перемещается на позицию года и можно ввести или скорректировать аналогично год. Если вводимые числа вне допустимого диапазона, то число не корректируется и маркер не сдвигается.  Последовательно нажимая клавишу «*» (ввод), маркер можно установить на желаемую для коррекции позицию.

Если установили Ст.  01 и дата  1/06/04, то последовательно нажимая клавишу «С», можно просмотреть все   игры на  первом столе  начиная с 1 июня по текущую дату 2004 года, например:

В дисплее отображаются номер стола, дата, номер игры по порядку, затем время наступления события и время окончания события, сумма оплаты за игру и номер карты (для варианта таймера с клубными картами). Карта ХХХ – игра без льгот.

Если игра началась, например в 23 часа 3 июня, а окончилась в 1 час ночи 04 июня, то сначала  отобразится игра с   временем  начала:

А затем отобразится игра  04 июня с временем окончания:

По этим двум записям ясно,  что игра продолжалась 2 часа.

Если  последовательно  нажимать клавишу  просмотра «С», то далее просматриваются все события для первого стола  03 июня  и так далее до текущей даты.  По окончанию сортировки выводится  надпись «Конец поиска»:

Если  событий , связанных с  заданным столом и датой нет, то выводится  надпись  «Нет событий»:

Таким образом, задавая режим сортировки, достаточно просто просмотреть все игровые  события  с помощью дисплея.

8 шаг: Режим просмотра специальных  событий.

Для  перехода в режим просмотра событий необходимо нажать клавишу «D», при  этом на дисплее отобразится название режима:

К специальным событиям относятся:

-        дата и время обнуления кассы администратором смены и ее величина.

- дата и время перехода  в режим программирования;

- дата и время обнуления  памяти событий;

- дата и время вскрытия корпуса  «Таймер-04»;

- дата и время подачи  питания  на  «Таймер-04»;

- дата и время отключения сетевого питания  от  «Tаймер-04».

- дата и время вкл. и выкл  праздничного тарифа .

Эти события  нестандартные, поэтому они выделены в отдельную группу.

Для просмотра спец.   событий используется клавиша  «С».  Дата и время обнуления памяти событий после выполнения команды обнуления всегда будет первым, например:

В третьей строчке – время и дата, в нижней – порядковый номер  и тип события. Все накопленные события стираются из памяти. Если после обнуления  произошли другие спец.

события, то при нажатии клавиши «С» выводится следующее событие.

Перечень специальных событий:

СБРОС – обнуление памяти событий

ВКЛЮЧ.- включение питания или «мягкий» сброс

КОРПУС – нарушение электронной пломбы (вскрытие корпуса)

ВЫКЛЮЧ. – отключение сети 220 В

ПРОГР.- Вход в режим программирования

ОТКЛ. АКК – отключение аккумулятора

Т.=ВКЛ. – включение праздничного тарифа

Т.=ВЫКЛ. – выключение праздничного тарифа

К.=ХХХХХХХХ – сумма обнуленной кассы

Это означает, что 6 июня 2004 года в 19:55 таймер был подключен к сети питания или был произведен «мягкий сброс» кнопкой сброса, (отверстие для доступа к кнопке расположено справа от светодиодов питания таймера на передней панели).  При выключении сети питания фиксируется событие с  кодовым  словом  «ВЫКЛЮЧ.»

Попытки вскрытия корпуса нарушают электронную пломбу. Это событие отображается на дисплее с кодовым словом  «КОРПУС».

При  каждом входе в режим программирования  также фиксируется событие, которое на дисплее отображается кодовым словом «ПРОГР.».

Обнуление кассы  отображается на дисплее следующим образом:

Где на третьей строчке будет отображаться время и дата события, а на нижней – порядковый номер события и  значение обнуленной кассы.

Включение праздничного тарифа отображается:

А выключение с кодовым словом Т.=ВЫКЛ.

В конце просмотра отображается надпись «НЕТ СОБЫТИЙ».

Для просмотра спец событий с требуемой даты необходимо нажать любую клавишу A или В, при этом маркер установится на позицию числа. Установите желаемое число и нажмите клавишу ввод <*>, при этом маркер переместится на позицию месяца, при необходимости наберите значение месяца и года аналогично, в противном случае сразу нажимайте клавишу просмотра <С>. На дисплее будут отображаться все спец события начиная с введенной даты по текущую дату.

9 шаг:  Режим обнуления памяти событий. (Игры должны быть выключены)

Для входа в режим необходимо нажать клавишу «D», при этом на дисплее отобразится следущее сообщение:

Если  нажать клавишу «0», при этом на дисплее появится  надпись:

Если Вы уверены, то нажмите повторно клавишу «0», при этом на дисплее появится следующее сообщение:

В правой части  цифры меняются от 1 до 5 примерно с частотой секунд. После чего осуществляется  переход к  10 шагу, то есть к режиму программирования электронных ключей.

Если сброса не требуется,  то нажмите клавишу  «D».

10 шаг. Режим программирования электронных ключей. (Игры должны быть выключены)

Для входа в режим необходимо нажать клавишу <D>, при этом  на дисплее отобразится название режима.

При нажатии клавиши  <C>  отобразится  следующая информация:

В системе можно запрограммировать 4 ключа администратора и 4 ключа маркера. Для записи  первого ключа администратора необходимо коснуться  считывателя электронным ключом «Touch Memory», при этом уникальный номер данного ключа пропишется в энергонезависимую память Таймера-04. Автоматически таймер предлагает запрограммировать второй ключ, затем третий и четвертый. Если нажать клавишу <C>, то ключ с данным номером пропускается. Если необходимо стереть ключ, то клавишей  <C>  устанавливают требуемый номер и нажимают клавишу <0>, при этом из энергонезависимой памяти таймера  стирается информация  об этом ключе. Это необходимо в случае утери или пропажи  электронного ключа.  После программирования  ключей администратора таймер предлагает запрограммировать ключи маркера, которые программируются аналогично.

Прим. В общем случае физически один ключ  можно записать на любое место администратора и маркера и одновременно на несколько мест. В этом случае при потере ключа необходимо стирать информацию со всех мест, где он был прописан.

После записи всех ключей   при нажатии  клавиши <D> таймер выходит на начало программирования.

На этом  режим программирования заканчивается.

Если  последовательно нажимать клавишу  «D», то  можно  быстро остановиться на нужном

шаге программирования и еще раз проконтролировать введенные параметры.

Для выхода из режима программирования  необходимо поднести  ключ  «Хозяин» к считывателю, при этом  на дисплее в течение короткого времени отобразится слово РАБОТА:

А затем  отобразится    начальная  информация  режима игры, например:

В верхней строчке – текущее время и текущая дата и номер события в памяти событий. Максимальное число событий 10000, после чего память автоматически обнуляется. Время обнуления 10-15 сек. После 8000 тысяч появляется восклицательный знак перед номером событий (!8331). Это означает, что события пора просмотреть и обнулить.

При включении праздничного тарифа перед числом событий появляется символ «П» (П0381). Это означает, что расчеты по всем играм проводятся по праздничным тарифам.

На нижних двух строчках «звездочки» - знакоместа для отображения играющих столов.

Прим. Если в таймере при входе в режим программирования шли игры, то введен запрет на изменения параметров величин тарифов и  меток времени их действия, нельзя программировать ключи, корректировать текущее время и обнулять память событий. Можно только сбрасывать кассу и просматривать события.

- Режим игры.

  - Включение игры с оплатой по окончанию игры.

Для инициализации игры необходимо:

- Коснуться  ключом «Маркер» считывателя для разблокировки клавиатуры. Разблокировка  клавиатуры индицируется зеленым светом  светодиода клавиатуры. Если в течение 20 с нет набора на клавиатуре, то клавиатура будет вновь заблокирована и можно не бояться  нажатия клавиш недобросовестными посетителями.

- Набрать на клавиатуре номер стола , при этом  во второй строчке дисплея отображаются набранные цифры, например:

и нажать клавишу  «*» (ввод), при этом появится надпись:

Если  ДА, то нажмите еще  раз клавишу  «*» (ввод),  при этом  на индикаторе отобразится    номер включенного стола  1,  а в правой части число событий в памяти увеличится на единицу:

Одновременно  включатся светильники над первым столом.  Если включить игру на втором столе, то  будут  отображаться  цифры 1  и 2 , число событий увеличится еще на единицу. Если включить еще столы, то  будут последовательно отображаться номера данных столов и  будут включены соответствующие светильники. Максимальная  мощность светильника  над столом  - 1000 ВА. Если столов более четырех, то можно подключить контроллер ламп «Фотон-8» (Один контроллер на 8 светильников).

Примечание: При включении столов более 12, нижняя строчка будет попеременно выводить номера включенных столов.

Прим. Если вместо надписи ВКЛЮЧИТЬ появится надпись НЕ  РАБОТАЕТ, то наиболее вероятная причина - пропала фаза в сети питания «Фотона».  Вызывайте дежурного электрика. Вместе с тем, «Таймер-04» позволяет включить игру и при надписи «НЕ РАБОТАЕТ». После нее  появляется надпись «ВКЛЮЧИТЬ?» и нажав «*» можно включить игру без включения светильников.. Это сделано для случая продолжения работы Таймера, если неисправен «Фотон».

2.2. Выключение игр.

Для выключения игр необходимо:

- Разблокировать клавиатуру ключом  «Маркер».

- Набрать нужный номер стола, например:

- Нажать клавишу  «*», при этом появится надпись:

-      Еще раз нажать клавишу  «*», при этом отобразится продолжительность игры и ее стоимость в соответствии с установленными тарифами, например:

То есть игра на 1 столе продолжалась 1 час, стоимость игры – 100 руб. при установленном ранее четвертом  тарифе 100 руб/час (игра проходила во временной зоне действия 4 тарифа).

Одновременно стоимость этой игры заносится  в третью контрольную сумму, которая служит  для общего контроля за выручкой и за работой обслуживающего персонала.

Если к системе «Tаймер-04» подключена цифровая информационная панель «INFO», то параллельно  на нее будет выводится номер стола и  текущая стоимость игры. Эта информация будет отображаться в течение 30 с, затем информационная панель перейдет на отображение текущей даты и текущего времени.

Если клавиатура разблокирована ключом «Маркер», то можно оперативно  просмотреть  текущую кассу, но   обнулить ее нельзя.

Ключ «Администратор»  имеет аналогичные функции  по включению и выключению игр, кроме того, он дополнительно может обнулить кассу, включить или выключить праздничный тариф.

2.3.  Режим оперативного просмотра контрольных сумм.

Для просмотра контрольных сумм необходимо:

- Нажать клавишу «D», при этом на дисплее отобразится  контрольная сумма  для первого стола и касса, например:

- Для просмотра  контрольных сумм для других столов необходимо   с помощью клавиш «А» (увеличения номера стола на 1) и клавиши «В» (уменьшение номера стола на 1) установить нужный номер стола  и просмотреть для него контрольную сумму, например:

- Для выхода из режима просмотра и возврата в режим игры необходимо или нажать клавишу «D», при этом на индикаторе будет отображаться информация  режима игры или таймер автоматически по тайм-ауту вернется в режим игры.

Эта информация может использоваться для текущего контроля выручки как отдельно по столам, так  и  суммарной выручки (кассы) со всех столов.

2.4 Режим  отображения стоимости текущих игр.

Имеется возможность отображения стоимости  текущих игр. Для этого необходимо нажать клавишу «С», при этом появится сообщение

Вводится желаемый номер стола и нажимается «*», при этом на дисплее отобразится во второй строчке номер стола, время игры и текущая стоимость

Если к системе «Таймер-04» подключена цифровая информационная светодиодная панель, то параллельно  на нее будет выводится номер стола и  текущая стоимость игры. Эта информация будет отображаться в течение 30с, затем информационная панель перейдет на отображение текущей даты и текущего времени.

Для выхода из режима  текущего просмотра стоимости игр необходимо нажать клавишу «С».

- 2.5. Включение игры на заданное время с предоплатой игры.

Разблокируйте клавиатуру ключом «Maркер».

- Наберите номер стола, например 1, и нажмите клавишу <А>, при этом на верхней строчке отобразится

Введите часы и нажмите клавишу ввод <*>, «маркер» переместится на позицию минут.

Введите минуты и нажмите <*>, на индикаторе  отобразится введенное время, а на второй строке - подтверждающая надпись:

Если нет , то нажмите <#> и вновь повторите набор. Если набор правилен,  нажмите <*>, при этом в верхней строчке  отобразится  Nстола  ХХ:ХХ(введенное время)  ХХХ (стоимость игры):

А на второй  строчке подтверждающая надпись  ВКЛЮЧИТЬ? (*/#). Если  все правильно  и клиента  устраивает стоимость игры, то необходимо  получить с клиента  предоплату за игру и нажать  «*».  При этом  включатся светильники и на дисплее в режиме игры будет отображаться данный номер стола с атрибутом «в».

Если необходимо  выйти из режима набора для включения игры на заданное время, то необходимо  нажать клавишу  <#>  и   дисплей перейдет на  отображение режима игры.

2.6. Если игра была включена на заданное время, то по истечении заданного времени автоматически выключается свет над соответствующим столом, при этом «Таймер» сообщает  маркеру, что игра закончилась тремя короткими звуковыми сигналами, соответственно на дисплее не будет индицироваться данный стол.

С серийного номера 106 имеется возможность досрочного прекращения игры на заданное время.  Для выключения игры необходимо набрать на клавиатуре номер стола и нажать «*», при этом на индикаторе будет отображаться следующая информация, например:

Если нажать «*», то игра закончится досрочно,  в кассу заносится сумма за фактическое время игры, то есть будет скорректирована на указанную сумму, а  маркер обязан  игроку вернуть сдачу. В данном примере – 50 руб.

Если нажать «#», то игра будет продолжена.

- 2.7. Обнуление кассы (Функция администратора)

Нажать клавишу «D». Мерцающий «маркер» будет на кассе. Затем необходимо нажать клавишу «0» и после появления подтверждающей надписи «Вы уверены? 0/D», нажать  клавишу «0». При отказе нажать клавишу «D».

2. 8. Включение праздничных тарифов ( Функция администратора)

Разблокировать клавиатуру  ключом администратора

Нажать клавишу «А», при этом на индикаторе отобразится соответствующая надпись с подтверждением:

Нажать еще раз клавишу «А», при этом появится подтверждающее сообщение:

Нажать еще раз клавишу «А», при этом на дисплее в режиме игры  дополнительно будет отображаться буква «П» - Таймер перешел на праздничные тарифы.

Примечание:

а) Переход на праздничный тариф может быть осуществлен  в любой момент времени, даже при включенных  играх, однако расчет по ним будет осуществляться полностью по  праздничным тарифам. Переключение тарифов лучше выполнять до начала смены.

б) Выключение праздничных тарифов возможно только когда нет включенных игр!

Поэтому переход на обычный тариф  необходимо выполнить до начала смены. Осуществляется аналогично, путем нажатия клавиши <А> , при этом на дисплее отобразится:

Затем необходимо нажать клавишу «А», при этом появится предупреждающая надпись:

Если все правильно, то нажмите клавишу «А», если передумали – то клавишу «D».

Если будете пытаться перейти на обычный тариф во время  игр, то появится предупреждающая надпись ВЫКЛЮЧИТЕ ИГРЫ. В этом случае надо сначала выключить все игры, а затем выключить праздничный тариф.

При выполненном переходе на  будничный тариф – на дисплее   не будет отображаться буква П.

в) На  передней стенке «Таймер-04» справа находятся 2 контрольных светодиода  питание. В нормальном положении они должны светиться. Если  зеленый светодиод  не горит, а красный  горит - пропало напряжение  сети (фазы) в цепи питания Таймера - работа от аккумулятора.  Срочно вызывайте дежурного электрика для восстановления сети.  Таймер может работать от встроенного аккумулятора  до 1 часа, затем  аккумулятор отключается - индикатор перестает отображать информацию, гаснет красный светодиод. Поддерживается  только работа внутренних часов.

При аварийном отключении сети появляется предупреждающая надпись.

Через некоторое время появится предупреждающая надпись через сколько времени будет произведено отключение аккумулятора. Эти две предупреждающие надписи будут чередоваться, соответственно контрольное время будет уменьшаться.

За это время необходимо рассчитаться с игроками, если аварию с питанием быстро не исправить.

Если игр нет, то можно сразу отключить аккумулятор, если нажать на кнопку «Программный сброс».

г) Электроника и программа работы Таймера обеспечивает надежную работу системы  при кратковременных отключениях сети, благодаря встроенному бесперебойному источнику питания,  а запись всех команд в энергонезависимую память позволяет не бояться даже сбоев от сильных источников сетевых помех (например, грозовых разрядов и других факторов), если они не привели к разрушению системы. От таких воздействий может лишь сбиться информация на дисплее, однако это не приводит к сбою в работе таймера. Для инициализации индикатора и восстановления работы системы при сбое достаточно ее перезагрузить, для этого надо нажать на кнопку «Программный сброс» спичкой – отверстие для нее находится  справа от светодиодов питания.  (Перезагрузка не влияет на правильность расчетов,  однако это событие фиксируется в Таймере и его можно  просмотреть)

Если «Программный сброс» не привел к восстановлению работы системы, то можно сделать «Аппаратный сброс» для перезагрузки системы. Для этого  необходимо вынуть вилку питания Таймера из розетки 220В и нажать кнопку «Программный сброс», при этом Таймер отключится от бесперебойного блока питания – индикатор гаснет. Через 10-15 секунд вставьте вилку питания Таймера в розетку 220В и таймер инициализируется. Информация в Таймере сохраняется  и при аппаратном сбросе.

Примечание:

1. Срок службы аккумулятора не более 5 лет. При эксплуатации Таймера с просроченным сроком службы аккумулятора, возможны сбои в его работе, поскольку при отсутствии напряжение питания 220В, аккумулятор не может обеспечить требуемое для работы Таймера напряжение 12В, кроме того, неисправный аккумулятор может иногда подкорачивать напряжение питания Таймера.

Необходимо  контролировать срок службы и вовремя менять аккумулятор на новый.

2.При программировании новых ключей  Touch-Memory рекомендуется наклеивать на верхнюю часть «таблетки» изолирующий материал для исключения помех от статического электричества, которое может скапливаться на  пальцах Маркера и при касании передаваться на «таблетку».

3. Контроллер  ламп «Фотон-8».

Контроллер ламп выпускается  на   8  каналов. Он предназначен для расширения «Таймер-04» в части подключения светильников. К таймеру можно подключить до 4 контроллеров.

Технические параметры контроллера:

- Габаритные размеры  175х205х55 мм.

- Напряжение питания 220В.

- Ток потребления мах 100 мА.

- Максимально коммутируемая мощность –1000 ВА/канал.

- Выход релейный, нормальное положение контактов – разомкнутое.

- Подключение к контроллеру «Tаймер-04» по интерфейсу RS-485.

- Адрес контроллера ламп задается с помощью перемычек.

- В каналах коммутации  предусмотрены предохранители  на  6.3А.

Схема подключения ламп к  контроллеру :

220В                           1

Примечание. Контроллер предназначен для подключения светильников с лампами накаливания. Если к нему будут подключены лампы дневного света или лампы типа ДРЛ, то при зажигании ламп могут перегорать предохранители из-за большого пускового тока, а этом случае надо заменить предохранители 6.3 А на   10 А. Кроме того, поскольку эти лампы имеют дроссель, то при выключении питания повышается искрообразование в контактах реле и их срок службы уменьшается.

- Информационная светодиодная панель

Это дополнительное сервисное устройство, которое можно подключить к системе  «Tаймер-04» и предназначено для  удобства информирования играющих о текущей и конечной стоимости игры с помощью супер ярких светодиодных индикаторов красного свечения большого размера.

Основные технические параметры:

- Габаритные размеры  300х115х25 мм.

- Информационную панель можно устанавливать на горизонтальную поверхность или повесить на стенку.

- Число цифр – 7, из них 2 – для отображения номера стола и 5 – для отображения стоимости игры. Цвет свечения – красный. Размеры цифр – 38 мм.

- К «Таймер-04» информационная панель подключается по интерфейсу  RS-485.

- Напряжение питания - 12-14 В

- Потребляемая мощность – 700 мА.

5. Условия гарантии.

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи.

2. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не переходит к другому лицу.

3. Гарантия снимается в следующих случаях:

- При наличии механических дефектов или следов постороннего вмешательства

- Из-за повреждений, вызванных стихийными бедствиями

- Из-за неправильной или небрежной эксплуатации

4. Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе.

Дата продажи

Представитель фирмы:

LRC

- Часто задаваемые вопросы

  - В «Таймер-04» не записывается время.

Ответ: Дата и время записывается в режиме программирования. В описании режима установки текущего времени и текущей даты, смотри   6 шаг описания, указано, что все игры должны быть обязательно выключены. После установки нового времени или даты необходимо нажать клавишу «С».

Это относится и к изменению тарифов,  которые влияют на стоимость игр, то есть запрещено менять правила вычислений  во время  игры .

  - Устанавливаю время игры с предоплатой, а таймер иногда может выключиться примерно на минуту раньше.

Ответ: Измерение времени игры таймер выполняет с точностью до минуты. Например, при текущем времени 20 часов 15 мин 59 сек вы установили время игры 5 минут. В память таймера занесется время начала игры  20 часов 15 мин.  Через 1 сек текущее время станет 20 часов 16 мин, таймер сосчитает эту минуту как полную и отключит игру ровно в 20 часов 20 мин.

  - У меня Таймер-04 и Фотон-8 обслуживает 12 столов. Набираю на клавиатуре номер стола от 1 до 4 –светильники включаются, а при включении столов с 5 по 12,  на дисплее выводится сообщение «не работает».

Ответ:

а) Прежде всего проверьте сетевое напряжение на клеммах в блоках «Фотон-8» с помощью тестера.

б) Если напряжение 220В есть, то проверьте надежность контактов интерфейсного провода в клеммных колодках   в «Таймер-04» и «Фотон-8». В ряде случаев, не смотря на то, что провод в колодке закреплен, контакт может быть плохим из-за плохогоначального монтажа, поэтому необходимо открутить винты в колодке, вынуть провод а затем завинтить винты в колодке, проверить его крепление.

6.4  Произошел сбой информации на жидко-кристаллическом индикаторе, таймер работает.

Ответ: Выполнить «мягкий сброс» - нажать спичкой на кнопку микропереключателя (отверстие находится рядом со светодиодами). Обычно этого достаточно, но если это не помогает, то необходимо выполнить «аппаратный сброс», то есть отключить сеть 220В от таймера и выполнить сброс - нажать на кнопку микропереключателя, при этом отключается подача сети 220В на Таймер и отключается внутренний аккумулятор от печатной платы. Подождать секунд 20-30, а затем подать сеть 220В на Таймер.

Поскольку вся игровая информация сохраняется в энергонезависимой памяти  Таймера, то отключение от сети не влияет на расчеты с играющими.

  - У меня система Таймер-04 + «Фотон-8». Были включены столы с 1 по 12. После того, как моргнуло напряжение в сети 220В, свет над столами с 1 по 4 остался, а светильники, подключенные к «Фотон-8» выключились.

Ответ: В Таймере имеется встроенный бесперебойный источник питания, поэтому при кратковременном  пропадании сети 220В реле в Таймере  светильники не отключаются.

«Фотон-8» питается только от сети 220В, поэтому при кратковременном отключении сети реле  в «Фотон-8» отключают светильники.  Достаточно выполнить «мягкий сброс», то есть нажать спичкой на кнопку микропереключателя (отверстие находится рядов со светодиодами) и Таймер автоматически даст команду  «Фотон-8» для включения светильников над играющими  столами.

  - У меня восемь столов, включаю 5 стол, а светильник не включается, с остальными светильниками все в порядке.

Ответ. И в Таймер-04 и в Фотон-8 имеются защитные сетевые предохранители. Когда включается светильник слышно, как замыкаются контакты реле в Таймере и в Фотоне. Если включаете светильники над столами от 1 до 4 и  щелчки есть,  то проверьте предохранители в Таймер-04, если включаете светильники с 5-го и дальше, то необходимо проверить предохранители в блоках управления светом «Фотон-8».

  - У меня 8 столов, я хочу подключить все светильники только к блоку «Фотон-8», при этом желательно, чтобы номера светильников я набирал с 1 по 8, а не с 5 по 12.

Ответ. Такая возможность имеется. В Таймер-04 имеется джампер, который расположен на плате справа у отдельно расположенного реле, рядом с зуммером. Если джампер замкнут, то Таймер-04 сначала включает 4 реле, расположенные у него, а затем в блоках «Фотон-8»,  а если джампер разомкнуть, то Таймер-04 начинает считать с первого, подключенного с нулевым адресом «Фотон-8» и свои реле не включает. В некоторых случаях это удобнее с точки зрения прокладки проводов,  к Таймеру-04 не нужно подводить силовые провода от светильников. Прим. адреса установки в блоках «Фотон-8» приведены в инструкции по монтажу

  - Сколько времени работает Таймер-04 от встроенного бесперебойного источника питания?

Ответ. При длительных авариях в сети 220В Таймер-04 продолжает работать от встроенного бесперебойного источника питания 1 час.  Этого времени достаточно для того, чтобы рассчитаться с играющими. Затем Таймер-04 автоматически отключит себя от аккумулятора. Это сделано для того, чтобы аккумулятор не вышел из строя из-за глубокой разрядки. На индикаторе Таймер-04 периодически появляется предупреждающая надпись о времени отключения.

Если необходимо отключить Таймер-04 раньше 1 часа при отключенной сети 220В, то достаточно нажать на микропереключатель «мягкий сброс».

6.8 Можно ли просматривать запомненную в таймере статистику игр на компьютере?

Ответ. Да.  Для этой цели имеется специальная программа для просмотра Timer-04.exe. Она позволяет в удобном для пользователей интерфейсе выводить на экран компьютера  полную статистику игр, статистику игр по столам, по специальным событиям, по дисконтным картам,  выводить базу данных пользователей, тарифы таймера, строить гистограмму  и т.п.  Просмотр статистики на компьютере выполняется только в режиме программирования (при поднесении к считывателю красного ключа хозяина).

# Text boxes

Индикатор

Клавиатура

Светодиод

клавиатуры

Светодиоды

питания

Считыватель эл. ключей

«Мягкий»

Сброс

Эл. пломба

4 реле

4 входа для

подключения

светильников

Вход RS-485

Аккумулятор

Сеть 220 В

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

НОМЕР ИЗД. 0101

РЕСУРС 8

01423617

ПРОСМОТР/ ОБНУЛЕНИЕ

СТОЛ 01=000350

КАССА:      1573

о

обну

ПРОСМОТР/ ОБНУЛЕНИЕ

СТОЛ 01=000350

КАССА:      1573

Вы уверены? 0/D

о

обну

ПРОСМОТР/ ОБНУЛЕНИЕ

СТОЛ 01=000000

КАССА:      0

о

обну

БУДНИЧНЫЙ ТАРИФ

НОМЕР СТОЛА  01

А:60           В:80

С:100          D:120

Ст.01      10-15    Тар. А

  - Тар.В

  - Тар.С

22-10     Тар.D

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТАРИФ

НОМЕР СТОЛА  01

а:80           b:100

c:120          d:150

Ст.01      10-15    Тар. a

  - Тар.b

  - Тар.c

22-10    Тар.d

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

12:22           04/06/2004

ДЕНЬ НЕДЕЛИ  /ПТ/

КОРРЕКЦИЯ ХОДА -00

12:30               04/06/2004

ДЕНЬ НЕДЕЛИ  /ПТ/

КОРРЕКЦИЯ ХОДА -00

ПРОСМОТР СОБЫТИЙ

Ст. 01        ДАТА     04/06/04

ПРОСМОТР (С)

ПРОСМОТР СОБЫТИЙ

Ст. 01        ДАТА     01/06/04

N 0001    15:57   -    18:10

СУММА 193   КАРТА ХХХ

Просмотр событий

Ст.01     ДАТА               03/06/04

N 0008      23:00   -     ХХ:ХХ

СУММА ХХХХ     КАРТА ХХХ

Просмотр событий

Ст.01       ДАТА      04/06/04

N 0009        ХХ:ХХ   -       01:00

СУММА 200   КАРТА ХХХ

ПОИСК СПЕЦИАЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ  (С)

ПОИСК СПЕЦИАЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ  (С)

15:51                 06/06/04

СОБ. 0001                 СБРОС.

ПОИСК СПЕЦИАЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ  (С)

19:55                 06/06/04

СОБ.0002                 ВКЛЮЧ.

ПОИСК СПЕЦИАЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ  (С)

19:55                 06/06/04

СОБ.0018           К.=00000645

ПОИСК СПЕЦИАЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ  (С)

19:55                 06/03/01

СОБ.0019                  Т.=ВКЛ.

СОБЫТИЯ

ОБНУЛИТЬ?        0/D

СОБЫТИЯ

ОБНУЛИТЬ?        0/D

Вы уверены?          0/D

СБРОС ПАМЯТИ    1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

КЛЮЧЕЙ  (С)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

КЛЮЧ  АДМ.        1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

НОМЕР ИЗД. 0101

РЕСУРС 8

01423717

9

РАБОТА

10:15     04/06/04       0381

ИГРАЮЩИЕ СТОЛЫ

*         *         *        *        *

*         *         *        *        *

20:00     04/06/04       0481

1

*         *         *        *        *

*         *         *        *        *

20:00     04/06/04       0481

1        ВКЛЮЧИТЬ?

*         *         *        *        *

*         *         *        *        *

10:15     04/06/04       0482

ИГРАЮЩИЕ СТОЛЫ

1         *         *        *        *

*         *         *        *        *

10:15     04/06/04       0492

ИГР. СТОЛЫ         01     02

03        04       05       06      07

08        09       10       11      12

20:00     04/06/04       0492

1

1         2         3         4        *

*         *          *        *        *

20:00     04/06/04       0492

1      ВЫКЛЮЧИТЬ?

1           2          3        4        *

*           *          *        *        *

21:00     04/06/04       0493

N01       01:00            100

*           2          3        4       *

*           *          *        *        *

СТОЛ 01 =               468

КАССА:               14148

*           2          3        4       *

*           *          *        *        *

СТОЛ 32 =                   0

КАССА:               14148

*           2          3        4       *

*           *          *        *        *

21:00       06/06/04            1276

НОМЕР СТОЛА?

*           2          3        4       *

*           *          *        *        *

21:00       06/06/04            1276

N 02         0:38                  76

*           2          3        4       *

*           *          *        *        *

ВРЕМЯ ИГРЫ	00:00

*           2          3        4       *

*           *          *        *        *

ВРЕМЯ ИГРЫ	01:30

Вы уверены?       */ #

*           2          3        4       *

*           *          *        *        *

N 01    	  01:30          150

ВКЛЮЧИТЬ?         (*/#)

*           2          3        4       *

*           *          *        *        *

13:55           06/06/04       1345

ИГРАЮЩИЕ СТОЛЫ

1в         2          3        4        *

*           *          *        *        *

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ

ВРЕМЯ, СУММА

N 01         0:30         50

ИГРУ ЗАКОНЧИТЬ?

ПРАЗДН. ТАРИФ

ВКЛЮЧИТЬ? A/D»

*           *          *        *        *

*           *          *        *        *

Вы уверены?    А/#

ВКЛЮЧИТЬ? A/D»

*           *          *        *        *

*           *          *        *        *

13:55           06/06/04      П1345

ИГРАЮЩИЕ СТОЛЫ

*           *          *        *        *

*           *          *        *        *

ПРАЗДН. ТАРИФ

ВЫКЛЮЧИТЬ? A/D»

*           *          *        *        *

*           *          *        *        *

Вы уверены? А/#

ВЫКЛЮЧИТЬ? A/D

*           *          *        *        *

*           *          *        *        *

21:00       06/06/04            1276

N 02         0:38                  76

1           2          3        4       *

НЕТ СЕТИ 220 ВОЛЬТ!!

21:00       06/06/04            1276

N 02         0:38                  76

1           2          3        4       *

ОТКЛ. ЧЕРЕЗ 58 МИН.!!

«ТАЙМЕР-04»

(Техническое описание и инструкция по эксплуатации)